| 15 | Pumpstück nach RFQ | 1. Einzellinse 1. Steerer x 1.Steerer y | TR5ME1 TR5KX1 TR5KY1 | Netzteil, 35 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | FuG; analoge Schnittstelle -> Profibus S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15a | Vakuumtank mit Diaphragma | 2. Einzellinse, 2. Steerer x, 2. Steerer y, Diagnostik: MCP+P-Screen, Faradaytasse 3. Einzellinse 3. Steerer x 3. Steerer y | TR5ME2 TR5KX2 TR5KY2 TR5DF1 TR5DC1 TR5ME3 TR5KX3 TR5KY3 | Netzteil, 60 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera Netzteil, 60 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | FuG; Profibus S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 Bsp: FuG oder CAEN, USB, Profibus oder Ethernet ?? ?? FuG; Profibus S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| 15b | Vakuumtank mit Diaphragma | 4. Einzellinse 4. Steerer x 4. Steerer y Diagnostik: Leuchttarget Faradaytasse 5. Einzellinse 5. Steerer x 5. Steerer y | TR5ME4 TR5KX4 TR5KY4 TR5DF2 TR5DC2 TR5ME5 TR5KX5 TR5KY5 | Netzteil, 60 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera Netzteil, 60 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | Bsp. FuG; Profibus S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 Bsp: FuG oder CAEN, USB, Profibus oder Ethernet ?? ?? FuG; Profibus S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| 15c | Pumpstück vor Kühlerfalle | 6. Einzellinse 6. Steerer x 6. Steerer y | TR5ME6 TR5KX6 TR5KY6 | Netzteil, 35 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | FuG; analoge Schnittstelle -> Profibus S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| 16 | Kühlerfalle | Magnet Elektroden Elektronik | TR6BT1 | Temperaturkontrolle Frequenzgeneratoren Hochspannung für Elektroden Spannungsversorgung Elek-troden | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 17 | Pumpsegment hinter der Kühlerfalle | Einzellinse Steerer x Steerer y | TR6ME1 TR6KX1 TR6KY1 | Netzteil, 30 kV? 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | FuG; USB, Profibus oder Ethernet S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| 17a | Quadrupoldublette | 1. el.stat. Quadrupollinse 2. el.stat. Quadrupollinse | TR6QD1 1 TR6QD1 2 | 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV | S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 |
| 17b | Diagnostik | Diagnostikbox Leuchttarget Faradaytasse | TR6DF1 TR6DC1 | Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 17c | Separationsschlitz | Schlitz horizontal | TR6DS1 | Schrittmotoren, Positionsmelder | USB, Labview-Steuerung |
| 17d | Separatormagnet | Magnet | TR6MU1 | Netzteil, 0-20 A, 0-30 V | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 17e | Separationsschlitz | Schlitz horizontal | TR6DS2 | Schrittmotoren, Positionsmelder | USB, Labview-Steuerung |
| 18 | Diagnostik | Diagnostikbox Leuchttarget Faradaytasse | TR6DK2 TR6DF2 TR6DC2 | Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 18a | Elektrostatisches Quadrupoltriplett | 1. el.stat. Quadrupollinse 2. el.stat. Quadrupollinse 3. el.stat. Quadrupollinse | TR6QT1 1 TR6QT1 2 TR6QT1 3 | 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV | S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 |
| 18b | Steerer | 1.Steerer x 1.Steerer y 2.Steerer x 2.Steerer y | TR6KX2 TR6KY2 TR6KX3 TR6KY3 | 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| 18c | Diagnostik | Diagnostikbox Leuchttarget Faradaytasse | TR6DK3 TR6DF3 TR6DC3 | Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 19 | Elektrostatische Quadrupol-dubletten | 1. el.stat. Quadrupollinse 2. el.stat. Quadrupollinse 1. el.stat. Quadrupollinse 2. el.stat. Quadrupollinse | TR6QD2 1 TR6QD2 2 TR6QD3 1 TR6QD3 2 | 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV | S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 |
| 19b | Steerer | 1. Steerer x 1. Steerer y 2. Steerer x 2. Steerer y | TR6KX4 TR6KY4 TR6KX5 TR6KY5 | 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV 2 Kanäle bipolar, max. ±0.5 kV | S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 S. Stahl, USB and RS232 |
| 19c | Diagnostik | Diagnostikbox Leuchttarget Faradaytasse | TR6DK4 TR6DF4 TR6DC4 | Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 20 | Elektrostatischer Ablenker | Kicker Bender | TR6MU2 | Netzteil, bipolar, ±2 kV Netzteil, bipolar, ±2 kV | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |
| 20b | Quadrupoldublette | 1. el.stat. Quadrupollinse 2. el.stat. Quadrupollinse | TR6QD4 1 TR6QD4 2 | 2 Kanäle, max. ±0.5 kV 2 Kanäle, max. ±0.5 kV | S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 S. Stahl oder CAEN, USB and RS232 |
| 20c | Diagnostik | Diagnostikbox Leuchttarget Faradaytasse | TR6DK5 TR6DF5 TR6DC5 | Netzteil, 5 kV (MCP) Schrittmotorsteuerung Digitalkamera | FuG; USB, Profibus oder Ethernet |